## Slide 1
TJ4S-1200-AT01/TJ4S-1213-AT09核黄素覆盖率测试
1
配置 0.1%-0.2% 浓度的核黄素溶液。
2
使用核黄素喷壶对罐内壁喷洒，过程中使用紫外灯观察喷洒效果，确认无死角覆盖，且核黄素溶液呈雾状附着在设备内表面。
3
核黄素喷洒后，使用紫外灯照射，手持防爆手机进行核黄素效果确认，拍摄罐内壁、罐顶、人孔、罐盖、喷淋球、搅拌桨、搅拌轴、罐底、温度计套管等位置，照片附于验证文件中。
步骤 3 · 拍摄位置清单
罐内壁
罐顶
人孔
罐盖
喷淋球
搅拌桨
搅拌轴
罐底
温度计套管
全部位置照片附于验证文件中
4
使用纯化水进行淋洗，记录淋洗时间、淋洗压力以及淋洗量。
5
淋洗完毕后，使用紫外灯照射，观察是否有核黄素残留，若有则记录残留位置，若无则拍摄清洗效果照片，拍摄位置与步骤 3 中一一对应。照片附于验证文件中
步骤 4 · 必须记录的三项参数
淋洗时间
淋洗压力
淋洗量